## Slide 1: Caracterização do uso e ocupação do solo na área de influência da BR-319 Alexandre Vaz Roriz
Formação DE Especialistas em GEOCONTROLE – OpenGeoHub

## Slide 2: Roteiro
Proposta/Objetivo do trabalho
Conceito de uso e ocupação do solo
Metodologia
Estudo de caso – BR-319
Bases de Dados/Técnicas utilizadas
Resultados
Trabalhos Futuros

## Slide 3
Proposta/Objetivo do trabalho

## Slide 4: Proposta/Objetivo do trabalho
Proposta:
  Caracterizar o uso e ocupação do solo ao longo da área de influência da BR-319 utilizando bases de dados disponíveis, oferecendo uma forma de consumo dessas informações para as equipes de auditoria (no caso, um painel em PowerBI).

## Slide 5: Proposta/Objetivo do trabalho
Objetivos:
  Desenvolver a competência (metodologia / técnicas) para a exploração de informações obtidas em sensoriamento remoto para o controle externo.
  Fomentar as práticas de GEOCONTROLE no TCU.
  Não é objetivo analisar relações de causa x efeito sobre os resultados encontrados.

## Slide 6
Uso e Ocupação do Solo

## Slide 7: Uso e Ocupação do Solo
Consiste em buscar informações sobre a dinâmica da forma de uso da superfície terrestre.
Úteis na elaboração e implementação de políticas de planejamento ambiental e ordenamento territorial.
Utilização massiva de sensoriamento remoto.

## Slide 8: Uso e Ocupação do Solo
Trabalhos recentes do TCU:
  ACÓRDÃO 199/2022 – PLENÁRIO
    Monitoramento de determinações e recomendações exaradas em acórdão que apreciou relatório de auditoria operacional (Acórdão 1942/2015-Plenário) das ações de governança de solos não-urbanos adotadas pelo Governo Federal.
  ACÓRDÃO 727/2020 – PLENÁRIO
  Auditoria realizada sob a forma de fiscalização de orientação centralizada (FOC) que teve por objetivo avaliar a conformidade do Programa Terra Legal, na Amazônia Legal. Relatório de consolidação.

## Slide 9: Uso e Ocupação do Solo
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
  Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

## Slide 10: Uso e Ocupação do Solo
Formas de obter os dados:
  De forma própria:
    Aplicação de algoritmos de classificação de imagens.
  A partir de bases de terceiros:
    Utilização dos dados brutos ou já consolidados.

## Slide 11: Bases de dados sobre uso e ocupação do solo

## Slide 12: Uso e Ocupação do Solo - MapBiomas
MapBiomas
  Trata-se de um projeto coordenado por uma rede colaborativa, formada por ONGs, universidades e startups de tecnologia
  Propósito
    Revelar as transformações do território brasileiro, com precisão, agilidade e qualidade, e tornar acessível o conhecimento sobre a cobertura e o uso da terra, para buscar a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais, como forma de combate às mudanças climáticas.
  Projeto iniciado em 2015, anualmente publica coleções atualizadas ( a mais recente é a Coleção 7)

## Slide 13: Uso e Ocupação do Solo - MapBiomas
MapBiomas (cont)
  Processamento é realizado em nuvem utilizando o Google Earth Engine.
  Utiliza imagens Landsat (30m² de resolução)
  Análise disponibilizada por bioma
    Iniciaram a aplicação em biomas fora do Brasil
  Disponibilizam as informações de transição
  Metodologia publicada de forma bem detalhada e didática
  Link da plataforma

## Slide 14: Uso e Ocupação do Solo - MapBiomas
  Formação Florestal
  Formação Savânica
  Mangue
  Restinga Arborizada
  Campo Alagado e Área Pantanosa
  Formação Campestre
  Apicum
  Afloramento Rochoso
  Restinga Herbácea
  Outras Formações não Florestais
  Pastagem
  Lavoura Temporária
  Soja
  Cana
  Arroz (beta)
  Algodão (beta)
  Outras Lavouras Temporárias
  Lavoura Perene
  Café
  Citrus
  Outras Lavouras Perenes
  Silvicultura
  Mosaico de Usos
  Praia, Duna e Areal
  Área Urbanizada
  Mineração
  Outras Áreas não Vegetadas
  Rio, Lago e Oceano
  Aquicultura
  Não observado
Na coleção 7 são disponibilizadas 30 classes:

## Slide 15: Uso e Ocupação do Solo - MapBiomas

## Slide 16: Uso e Ocupação do Solo - TerraClass
TerraClass
  Projeto estruturado em 2010 com o objetivo de atender uma demanda Federal relacionada à qualificação dos desmatamentos observados na região da Amazônia Legal.
  Colaboração entre Embrapa e Inpe.
  Em 2015 expandiu o mapeamento para o bioma cerrado (TerraClass Cerrado).

## Slide 17: Uso e Ocupação do Solo - TerraClass
TerraClass (cont)
  Informações publicadas para os anos:
    2004, 2008, 2010, 2012 e 2014
  Utiliza imagens do satélite Landsat 8
  São disponibilizadas 16 classes:
AGRICULTURA ANUAL
ÁREA NÃO OBSERVADA
FLORESTA
MOSAICO DE OCUPAÇÕES
PASTO LIMPO
PASTO SUJO
ÁREA URBANA
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
REGENERAÇÃO COM PASTO
OUTROS
HIDROGRAFIA
MINERAÇÃO
REFLORESTAMENTO
DESFLORESTAMENTO 2014
NÃO FLORESTA
PASTO COM SOLO EXPOSTO

## Slide 18: TerraClass

## Slide 19: Uso e Ocupação do Solo - IBGE
IBGE
  O projeto é denominado ”Monitoramento do Uso e Cobertura da Terra”.
  Teve início em 2015.
  Utiliza imagens LandSat8
  Publicações bienais
    2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2020
  Identifica 12 classes de cobertura do solo

## Slide 20: IBGE

## Slide 21: Uso e Ocupação do Solo - NLCD
National Land Cover Database
  Informações sobre os Estados Unidos
  Até o momento foram 8 publicações
    2001, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2016 e 2019
  16 classes de cobertura

## Slide 22: Uso e Ocupação do Solo - NLCD

## Slide 23: Uso e Ocupação do Solo - CGLC
Copernicus Global Land Cover
  Informações de todo o território global
  Imagem com 100m² de resolução por pixel
  Apresenta 23 classes de ocupação do solo
  Possui dados anuais de 2015 a 2019
  Utiliza dados do satélite Sentinel2.

## Slide 24: Uso e Ocupação do Solo - CGLC

## Slide 25: Uso e Ocupação do Solo - Living Atlas ESRI
Living Atlas ESRI
  Informações publicadas para os anos:
    2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
  Utiliza imagens do satélite Landsat 8
  São disponibilizadas 9 classes

## Slide 26: Living Atlas ESRI

## Slide 27: Uso e Ocupação do Solo – ESA World Cover 2020
ESA World Cover 2020
  Projeto viabilizado pela Agência Espacial Européia (ESA)
  Iniciou em 2020 e está lançando a coleção 2021.
  Utiliza imagens do satélite Sentinel 2
  São disponibilizadas 10 classes

## Slide 28: ESA World Cover 2020

## Slide 29
Metodologia

## Slide 30: Metodologia
Premissas
  Informações sobre uso e ocupação do solo são importantes para trabalhos relacionados com GEOCONTROLE.
  Existem inúmeras fontes dessas informações, mas a forma de consumo não é amigável para a grande parte dos auditores.

## Slide 31: Metodologia
Premissas (cont)
  Algumas plataformas de informações fornecem os dados de forma que não atende a todos os interesses de regiões.
  Facilitar o consumo possibilitaria um aumento no consumo desse tipo de informação nas ações de controle.

## Slide 32: Metodologia

## Slide 33
Estudo de caso
BR-319

## Slide 34: BR-319
Fonte: https://idesam.org/conteudo/noticias/estudo-componente-indigena-sua-importancia-para-br319/

## Slide 35: BR-319
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-319

## Slide 36: BR-319
Rodovia de 885Km, que liga Porto Velho/RO a Manaus/AM.
Propósito de ser a única ligação terrestre entre os estados do Amazonas e Roraima com o resto do país.
Oficialmente inaugurada em 1976 [1].
[1] https://observatoriobr319.org.br/linha-do-tempo/

## Slide 37: BR-319
Foi construída como parte de um grande projeto de integração geográfica e dinamização da economia regional, antes de o licenciamento ambiental ser incorporado ao ordenamento jurídico nacional.[2]
[2] Relatório de Levantamento de Auditoria realizado pela SeinfraRodoviaAviação e SecexAgroAmbiental, parte do TC 025.639/2014-5

## Slide 38: BR-319
Em 1988, devido à falta de manutenção e condições ambientais, a rodovia se torna intrafegável.[3]
Desde muito tempo ocorre um conflito entre DNIT e IBAMA, para a liberação da manutenção/ reconstrução da rodovia.
Informações detalhadas sobre os eventos cronológicos a cerca da rodovia podem ser encontrados em [3].
[3] https://observatoriobr319.org.br/linha-do-tempo/

## Slide 39: BR-319
O TCU já atuou na questão (Ac 532-2020-Plenário) por meio de um levantamento junto ao DNIT e IBAMA acerca dos procedimentos referentes ao licenciamento ambiental da rodovia.
Essa ação foi requerida pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e abordava especificamente o trecho entre os quilômetros 621,7 e 655,7.

## Slide 40: BR-319
Um marco importante é o estabelecimento, por meio do Decreto Federal de 2 de janeiro de 2006, da Área sob Limitação Administrativa Provisória (ALAP) na região da BR-319.
As ALAP são porções de território com alto risco de danos graves aos seus recursos naturais, onde se proíbe o desmatamento pelo prazo de sete meses para realização de estudos para a criação de Unidades de Conservação.

## Slide 41: BR-319
ALAP BR-319

## Slide 42: BR-319
Estudos [4] mostram que até 95% do desmatamento na região amazônica ocorre em uma distância de até 50km ao longo de estradas oficiais.
Então torna-se interessante considerar essa região na análise de influência do impacto ambiental na BR-319.
[4] Nepstad et al., 2001, Laurance e Balmford, 2013, Barber et al., 2014, Laurance et al., 2009, Adeney et al., 2009, Seutloali e Beckedahl, 2015, apud Carlos e Meirelles, 2018

## Slide 43: BR-319
Buffer 50Km BR-319

## Slide 44
Bases de Dados/Técnicas utilizadas

## Slide 45: Bases de Dados
Regiões de interesse
  Traçado da BR-319
  Delimitação da ALAP
  Buffer de 50 km ao longo da BR-319
  Unidades de Conservação internas à ALAP e ao buffer
  Terras Indígenas internas à ALAP e ao buffer
  Assentamentos Fundiários internos à ALAP e ao buffer

## Slide 46: Bases de Dados
Traçado da BR-319
  Shapefile filtrado a partir dos dados obtidos no Portal DNIT
Delimitação da ALAP BR-319
  Pontos discriminados no Decreto
Buffer de 50 km ao longo da BR-319
  Região gerada por script executado no Google Earth Engine.

## Slide 47: Bases de Dados
Unidades de Conservação internas à ALAP e ao buffer
  Conjunto das unidades de conservação localizadas na região da Amazônia Legal, obtido na plataforma TerraBrasilis do INPE.
  Utilizando a biblioteca GeoPandas, em Python, operação espacial para filtrar as regiões sobrepostas à ALAP e ao buffer.

## Slide 48: Bases de Dados
Terras Indígenas internas à ALAP e ao buffer
  Conjunto das terras indígenas localizadas na região da Amazônia Legal, obtido na plataforma TerraBrasilis do INPE.
  Utilizando a biblioteca GeoPandas, em Python, operação espacial para filtrar as regiões sobrepostas à ALAP e ao buffer.

## Slide 49: Bases de Dados
Projetos de Assentamentos Federais internos à ALAP e ao buffer
  Conjunto dos assentamentos federais localizados nos estados do Amazonas e Rondônia obtido no portal do INCRA.
  Utilizando a biblioteca GeoPandas, em Python, operação espacial para filtrar as regiões sobrepostas à ALAP e ao buffer.

## Slide 50: Bases de Dados
Bases de dados sobre uso e ocupação do solo.
  MapBiomas
    Utilizados dados da coleção 7 sobre a cobertura das regiões de interesse no período 1985-2021.
      Foi utilizado um dos scripts disponibilizados no toolkit publicado.
      O resultado é um arquivo ‘.csv’ com as informações das áreas em cada classe em cada ano.

## Slide 51: Bases de Dados
Imagem da execução do script ‘mapbiomas-user-toolkit-lulc.js’ na plataforma Google Earth Engine.

## Slide 52: Bases de Dados
Bases de dados sobre uso e ocupação do solo.
  TerraClass
    Foram utilizados os dados do estado do Amazonas para os anos 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014.
    Neste caso é disponibilizada a imagem raster e uma definição da legenda para cada ano.

## Slide 53: Bases de Dados
Bases de dados sobre uso e ocupação do solo.
  TerraClass
    Foram utilizados os dados dos estados Amazonas e Rondônia para os anos 2004, 2008, 2010, 2012 e 2014.
    Neste caso é disponibilizada a imagem raster e uma definição da legenda para cada ano.

## Slide 54: Bases de Dados
Imagem do uso e ocupação do solo no estado do Amazonas pelo TerraClass 2014

## Slide 55
Resultados

## Slide 56: Resultados
ALAP, MapBiomas, 1985
ALAP, MapBiomas, 2021

## Slide 57: Resultados
ALAP, TerraClass, 2004
ALAP, TerraClass, 2014

## Slide 58: Resultados
Buffer 50 km, MapBiomas, 1985
Buffer 50 km, MapBiomas, 2021

## Slide 59: Resultados
Buffer 50 km, TerraClass, 2004
Buffer 50 km, TerraClass, 2014

## Slide 60: Resultados
Painel Power BI desenvolvido para exploração dos dados

## Slide 61: Resultados
Análise dados do MapBiomas com relação às UCs
Análise dados do MapBiomas com relação às TIs

## Slide 62: Resultados
Dados totais da ALAP de acordo com o TerraClass

## Slide 63: Resultados
Análise dados da ALAP, de acordo com o TerraClass, com relação às UCs
Análise dados da ALAP, de acordo com o TerraClass, com relação às TIs

## Slide 64: Resultados
Transição entre as classes nos anos 1985 e 2021, de acordo com o MapBiomas

## Slide 65: Repositório dos dados
  Os scripts e imagens utilizados no Google Earth Engine estão disponíveis em: https://code.earthengine.google.com/?accept_repo=users/alexandrevr/MAPBIOMAS
  As rotinas em Python e o arquivo gerador do painel de informações desenvolvido está disponível em:
  https://github.com/alexvaroz/ProjetoBR319.git
  Para o público interno do TCU, o acesso ao painel publicado é possível pelo link.

## Slide 66
Trabalhos Futuros

## Slide 67: Trabalhos Futuros
Acrescentar mais um grau de granularidade, por exemplo, considerando o impacto em cada UC ou TI.
Realizar o estudo utilizando fontes de dados globais, possibilitando uma ferramenta de análise global.
Avançar na automatização do processo
  Desenvolvimento de uma API para escalar o uso

## Slide 68
Agradecimentos

## Slide 70
FIM
Alexandre Vaz Roriz
alexandrevr@tcu.gov.br